## Slide 1
EPREUVE E6 - RP-05 - BTS SIO SISR
Audit et Securisation
de l'Infrastructure IRIS Nice
ANDREO Vincent
BTS SIO SISR - IRIS Nice (Mediaschool) - Mars 2026
Ref : IRIS-NICE-2026-RP05
MISSION
Audit de securite complet
Infrastructure IRIS Nice
PERIMETRE
VLAN, Serveurs, Wi-Fi, KVM
4 zones reseau + DMZ
OUTILS
Nmap - OpenVAS - Lynis
CIS-CAT Lite - Wapiti
DEADLINE
28 / 03 / 2026
9 livrables produits
BTS SIO SISR | Option SISR | Session 2026 | Epreuve E6 - Realisation Professionnelle
1/15

## Slide 2
Contexte — IRIS Nice et l'Infrastructure Existante
Une infrastructure utilisee depuis 4 ans, jamais auditee en securite
Etablissement IRIS Nice
Ecole superieure IRIS Nice (Mediaschool)
Formations BTS, Bachelor, Master informatique
~400 etudiants, 40 enseignants, 8 techniciens
Infrastructure reseau dediee mise en service 2020
4 RP precedentes — contexte accumulé
RP-01 : Installation serveurs Linux/Windows
RP-02 : Configuration reseau Cisco (VLAN/Trunk)
RP-03 : Deploiement hyperviseur KVM
RP-04 : Mise en place Active Directory
Architecture reseau actuelle
VLAN 10 — 192.168.10.0/24 (Administration)
VLAN 20 — 192.168.20.0/24 (Enseignants)
VLAN 30 — 192.168.30.0/23 (Etudiants)
VLAN 40 — 192.168.40.0/24 (Serveurs)
Acces Wi-Fi pour etudiants et enseignants
Hyperviseur KVM — 12 VMs en production
Problematique identifiee
Aucun audit de securite realise en 4 ans
Vulnerabilites potentielles inconnues
Politiques de securite absentes/obsoletes
Mission RP-05 : evaluer et remedier
2/15

## Slide 3
Mission RP-05 — Perimetre et Objectifs
Epreuve E6 — Realisation Professionnelle | Deadline : 28/03/2026
01 AUDITER
Scanner tous les equipements reseau
Identifier les CVE et vulnerabilites
Evaluer la conformite CIS/ANSSI
Outils : Nmap, OpenVAS, Lynis
02 SECURISER
Deployer pfSense comme pare-feu
Mettre en place la DMZ isolee
Politique deny-all par defaut
Segmenter les zones de confiance
03 DURCIR
CIS Benchmark Linux Level 1 & 2
GPOs ANSSI Windows Server 2022
Desactiver SMBv1/Telnet/LLMNR
Appliquer 53 controles de securite
PERIMETRE — Equipements dans le scope de la mission RP-05
Firewall
pfSense 2.7 — nouveau deploiement sur VM dediee
Commutateurs
Cisco Catalyst 2960 x3 — VLAN 10/20/30/40 (802.1q)
Serveurs Linux
Ubuntu 22.04 LTS x4 — AD/Web/DHCP/NFS
Serveurs Windows
Windows Server 2022 x2 — Active Directory + Fichiers
Points d'acces Wi-Fi
Cisco Meraki x6 — SSID etudiants et personnel
Hyperviseur KVM
Proxmox VE 7.4 — 12 VMs en production
3/15

## Slide 4
Phase 1 — Audit Initial : Outils Utilises
5 outils complementaires pour une couverture exhaustive
NMAP 7.94
Scan complet ports TCP/UDP
Detection OS + versions services
Scripts NSE vulnerabilites
Plage : 192.168.0.0/16 + DMZ
847 ports ouverts recenses
OPENVAS / GREENBONE
Scanner CVE (80 000+ signatures)
Scan authentifie + non-authentifie
Rapports CVSS v3 detailles
Tableaux de bord par criticite
38 vuln. dont 8 critiques
LYNIS 3.0
Audit durcissement systemes Unix
Verification politiques systeme
Controles fichiers conf. + logs
Hardening Index calcule
Score initial : 58 / 100
CIS-CAT LITE
Benchmarks CIS Level 1 & 2
Windows Server 2022 + Ubuntu 22.04
441 controles de conformite
Rapports HTML exportes
Windows : 41.7% initial
WAPITI 3.1
Scanner web OWASP Top 10
SQLi, XSS, LFI, RFI...
Portail intranet IRIS Nice
Crawling automatique des pages
6 failles web detectees
4/15

## Slide 5
Phase 1 — Resultats de l'Audit : Synthese des Vulnerabilites
38 vulnerabilites identifiees — classees par niveau CVSS v3
8
CRITIQUES
EternalBlue (CVE-2017-0144)
Log4Shell (CVE-2021-44228)
Telnet actif sur switchs Cisco
Mots de passe SSH par defaut
CVSS >= 9.0
12
ELEVEES
OpenSSL 1.0 (fin de vie EOL)
Apache 2.4.49 (Path Traversal)
SMBv1 active sur serveurs
LLMNR non desactive
CVSS 7.0 - 8.9
14
MOYENNES
SSH root login autorise
Mots de passe faibles (dict.)
Certificats TLS auto-signes
Journalisation insuffisante
CVSS 4.0 - 6.9
4
FAIBLES
FTP passif encore accessible
SSH banner trop verbose
NTP non configure
CVSS < 4.0
TOTAL : 38 vulnerabilites | 8 critiques | 12 elevees | 14 moyennes | 4 faibles | Priorite : 8 critiques corrigees sous 48h
5/15

## Slide 6
Matrice des Risques — Top 5 Vulnerabilites Critiques
Evaluation Impact x Probabilite | CVSS v3 | Source : OpenVAS/Greenbone
Vulnerabilite
CVE
CVSS
Probabilite
Impact
Action corrective
EternalBlue — SMBv1
CVE-2017-0144
9.8
Probable
CRITIQUE
IMMEDIAT — Patcher / Desactiver SMBv1
Log4Shell — Java apps
CVE-2021-44228
10.0
Possible
CRITIQUE
IMMEDIAT — Mettre a jour Log4j >= 2.17
Telnet actif (switchs)
N/A
9.1
Probable
CRITIQUE
IMMEDIAT — Remplacer par SSH v2
OpenSSL 1.0 (EOL)
Multiple
8.1
Probable
ELEVE
J+7 — Mise a jour OpenSSL 3.x
SSH root login actif
N/A
7.2
Tres probable
ELEVE
J+3 — Appliquer PermitRootLogin no
Note : Matrice complete disponible en annexe — 38 vulnerabilites documentees dans le rapport d'audit
6/15

## Slide 7
Phase 2 — Deploiement pfSense 2.7 : Architecture DMZ
Politique deny-all par defaut | 3 interfaces : WAN / LAN / DMZ
INTERNET / WAN
v
pfSense 2.7 Firewall
192.168.1.1 / Gateway
v
v
v
DMZ
172.16.0.0
/24
LAN
VLANs
10/20/30/40
MGMT
Admin
VLAN 10
Architecture 3 zones securisees
Configuration des interfaces
Interface WAN : DHCP depuis routeur FAI
Interface LAN : 192.168.1.1/24
Interface DMZ : 172.16.0.1/24
VLAN tagging : 802.1q sur interface LAN
NAT : masquerading sortant WAN
Regles de filtrage cles
Deny ALL entrant/sortant par defaut
Allow HTTP/HTTPS DMZ -> WAN
Allow DNS LAN -> pfSense
Block DMZ -> LAN (isolation totale)
IDS/IPS Snort actif sur WAN
Logs centralises via syslog
Equipements par zone
DMZ — 172.16.0.0/24 :
172.16.0.10 Serveur Web Apache 2.4
172.16.0.11 Serveur Mail Postfix
Reverse proxy : HAProxy + TLS
LAN — VLANs segmentes :
VLAN 10 — 192.168.10.0/24 Admin
VLAN 20 — 192.168.20.0/24 Profs
VLAN 30 — 192.168.30.0/23 Etudiants
VLAN 40 — 192.168.40.0/24 Serveurs
7/15

## Slide 8
Phase 3 — Durcissement Linux : CIS Benchmark Ubuntu 22.04
CIS Level 1 & 2 | Lynis : 58 -> 79 / 100 | 53 controles appliques
Avant :
Apres :
58/100
79/100
+21 pts | +36% | CIS L2 : 89%
Gestion des comptes
UID 0 unique (root seulement)
Desactivation compte invite
minlen=12, complexity activee
PASS_MAX_DAYS=90
Audit comptes sans mot de passe
Services reseau
Desactivation NIS / NFS si inutile
Desactivation Telnet / rsh / rlogin
SSH : PermitRootLogin no
SSH : Protocol 2 uniquement
Firewall UFW active et configure
Systeme de fichiers
/tmp separee — noexec, nosuid
Sticky bit repertoires world-write
Permissions /etc/passwd shadow
Audit fichiers SUID / SGID
Montage /proc : hidepid=2
Logging & Audit
rsyslog configure et actif
auditd : surveillance syscalls
logrotate : rotation des logs
Syslog centralise (serveur)
AIDE installe (IDS fichiers)
53 controles CIS appliques | Lynis : 58 -> 79/100 | CIS Level 2 : 89% conformite
8/15

## Slide 9
Phase 3 — Durcissement Windows Server 2022 : GPOs ANSSI / CIS
CIS-CAT Lite : 41.7% -> 82% | Recommandations ANSSI niveau renforce
Avant :
Apres :
41.7%
82.0%
+40 pts | CIS L1 & L2
GPOs Securite
Politique mdp : complexity + longueur
Verrouillage apres 5 echecs
Expiration : 90 jours
Banniere de connexion ANSSI
Restriction Panneau de config
Protocoles
Desactivation SMBv1 (MS17-010)
Desactivation LLMNR / NetBIOS
Desactivation Telnet client
WDigest Auth desactive
TLS 1.0 et 1.1 desactives
Controle d'acces
UAC au niveau maximum
Comptes admin dedies (Tier-0)
LAPS pour comptes locaux
Audit logons + objets AD
Firewall Windows x3 profils
Windows Defender
Protection temps reel active
Scan planifie hebdomadaire
ASR rules (Attack Surface)
Credential Guard active
AppLocker : whitelist apps
CIS-CAT Lite : 41.7% -> 82% | ANSSI niveau renforce | Conformite AD Tier Model appliquee
9/15

## Slide 10
Phase 4 — Tests de Penetration : 12 Tests Documentes
Autorisation formelle obtenue | Methodologie PTES | 12 / 12 PASS
Autorisation formelle signee par la direction IRIS Nice — Ref. AUTH-RP05-2026-001 — Document inclus dans les livrables
#
Test
Outil
Res.
Conclusion
T01
Scan de reconnaissance
Nmap + NSE
PASS
Aucune info critique exposee
T02
Test SMBv1 / EternalBlue
Metasploit
PASS
Patch MS17-010 applique — OK
T03
Brute force SSH
Hydra
PASS
Fail2ban — blocage apres 5 tentatives
T04
Elev. privileges Linux
GTFOBins
PASS
Sudo configure — SUID nettoyes
T05
Test Telnet switchs Cisco
Netcat
PASS
Telnet desactive — SSH v2 oblige
T06
Pass-the-Hash Windows
Mimikatz
PASS
WDigest desactive — Cred. Guard actif
T07
Injection SQL (intranet)
SQLMap
PASS
Requetes preparees — WAF operationnel
T08
XSS reflechie portail web
Wapiti + Manuel
PASS
CSP active + sanitisation entrees
T09
VLAN Hopping
Yersinia
PASS
DTP desactive — VLAN natif securise
T10
Scan depuis DMZ -> LAN
Nmap (depuis DMZ)
PASS
pfSense bloque — deny-all valide
T11
MITM ARP Poisoning
arpspoof
PASS
DAI configure sur switchs Cisco
T12
Audit mdp Active Directory
BloodHound
PASS
Kerberoast neutr. — mdp forts
10/15

## Slide 11
Phase 4 — Validation : Preuves et PV de Tests
Tous les tests documentes avec captures d'ecran et PV signes
PV-RP05-2026 signe par M. Responsable SI | 12 tests — 12 PASS | Date : 25/03/2026 | Inclus dans le dossier final
PV de tests signe
PV-RP05-2026 par direction SI
12 tests / 12 PASS documentes
Date : 25/03/2026
Rapport Nmap XML/HTML
Scan complet 192.168.0.0/16
847 ports recenses
Format XML + HTML
Rapport OpenVAS PDF
38 vulnerabilites / CVSS v3
Tableau de bord criticite
Export Greenbone PDF complet
Preuves pfSense
Captures regles pare-feu
Logs avant/apres config
0 trafic non autorise detecte
Rapport Lynis HTML
Score 58 -> 79/100
53 controles detailles
Captures shell incluses
Rapport CIS-CAT HTML
Windows 41.7% -> 82.0%
441 controles evalues
Rapport HTML pages detaillees
12 fiches tests stylo
Format PTES par test
Captures Metasploit/Hydra
Contexte + resultat + preuve
Rapport Wapiti HTML
6 failles detectees / corrigees
Re-scan : 0 vuln. residuelle
Preuves correction incluses
Doc. pfSense Visio
Export config XML pfSense
Regles commentees
Diagramme reseau Visio
9 livrables produits | Tous les tests PASS | PV signe par direction | Corrections verifiees
11/15

## Slide 12
Architecture Finale — Avant / Apres Securisation
Transformation complete de l'infrastructure en 6 semaines
AVANT — Architecture non securisee
Pas de pare-feu dedie (routeur uniquement)
Pas de DMZ — tous services en LAN plat
Telnet actif sur les commutateurs Cisco
SMBv1 active — vulnerable EternalBlue
LLMNR / NetBIOS actifs — MITM possible
Mots de passe par defaut sur equipements
Journalisation absente ou non centralisee
Score CIS-CAT Windows : 41.7%
>>
APRES — Infrastructure securisee
pfSense 2.7 : pare-feu + IDS/IPS Snort actif
DMZ isolee : 172.16.0.0/24 (Web + Mail)
SSH v2 uniquement sur tous les equipements
SMBv1 desactive — Patch MS17-010 applique
LLMNR desactive — DAI sur switchs Cisco
LAPS + GPOs : politiques mdp strictes
Syslog centralise + auditd Linux configure
Score CIS-CAT Windows : 82% / Lynis : 79/100
12/15

## Slide 13
Plan d'Action Residuel — Risques Non Corriges
14 risques residuels classes par priorite | Planning Q2 / Q3 2026
Risque residuel
Niveau
Charge
Responsable
Echeance
MFA non deploye sur VPN
MOYEN
3 j
DSI
Q2 2026 — Avril
Vulnerability Management absent
MOYEN
5 j
DSI
Q2 2026 — Mai
SIEM non configure (Wazuh/ELK)
MOYEN
7 j
DSI
Q2 2026 — Juin
Backup chiffre non en place
MOYEN
4 j
DSI
Q2 2026 — Mai
NAC 802.1X Wi-Fi absent
MOYEN
5 j
Reseau
Q3 2026 — Juillet
Formation securite personnel
FAIBLE
2 j
DRH
Q3 2026 — Septembre
PLANNING : Q2 2026 — MFA, Vuln. Mgmt, SIEM, Backup | Q3 2026 — NAC Wi-Fi, Formation securite
Bilan residuel : 14 risques (0 critique / 3 eleves / 7 moyens / 4 faibles)
Budget estime : 15 000 EUR | Charge : 26 jours/homme | Sponsor : DSI IRIS Nice
13/15

## Slide 14
Bilan Personnel — Competences Acquises et Referencees
RP-05 | Bloc 3 : Cybersecurite des services informatiques
Competences BTS SIO — Bloc 3
B3.1 — Protection des donnees clients
B3.2 — Gestion des incidents securite
B3.3 — Mesures preventives securite
B1.3 — Gestion des equipements reseau
B2.2 — Administration des serveurs
Certification CIS Controls v8
Methodologie PTES (pentest)
Framework ANSSI recommandations
Nmap 7.94
Scan reseau / Discovery / NSE
OpenVAS
CVE scanning / CVSS v3
Lynis 3.0
Audit durcissement Unix
CIS-CAT Lite
Benchmarks CIS L1/L2
Wapiti 3.1
Tests web OWASP Top 10
Metasploit
Tests de penetration
pfSense 2.7
Firewall / Routeur / IDS
Wireshark
Analyse trafic reseau
Referentiels : ANSSI PSSIE | CIS Controls v8 | NIST CSF | ISO 27001 | OWASP Testing Guide | PTES
14/15

## Slide 15
Conclusion — Recapitulatif et Impact sur l'Infrastructure
RP-05 | IRIS-NICE-2026-RP05 | ANDREO Vincent
L1
Rapport d'audit
complet
L2
Matrice des risques
38 vuln.
L3
Documentation pfSense
DMZ
L4
Rapport Lynis
58 -> 79/100
L5
Rapport CIS-CAT
41.7% -> 82%
L6
Rapport Wapiti
Failles web
L7
PV Tests stylo
12/12 PASS
L8
Plan d'action
residuel Q2/Q3
L9
Presentation
RP-05 orale
Impact mesure sur l'infrastructure
Score CIS-CAT : 41.7% -> 82% (Windows)
Score Lynis : 58 -> 79/100 (Linux)
38 vulnerabilites corrigees (8 critiques)
12 tests de penetration : 100% PASS
pfSense deploye : DMZ operationnelle
Infrastructure conforme CIS Level 2
9 livrables produits dans les delais
ANDREO Vincent | BTS SIO SISR | IRIS Nice (Mediaschool) | Mars 2026 | Ref : IRIS-NICE-2026-RP05
15/15